## Slide 1
29/06/2023
Ing. Andrea Tomba Vicedirigente
Comando Vigili del Fuoco, Verona andrea.tomba@vigilfuoco.it
D.P.R. 151/2011
“ Regolamento in materia di Prevenzione Incendi “
D.M. 07 AGOSTO 2012
“ Documentazione e certificazioni “

## Slide 2
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
PREMESSE – SCOPO DELLA RELAZIONE
Fornire informazioni sulle procedure del nuovo regolamento di prevenzione incendi.
Porre l’attenzione sulle principali novità introdotte dal nuovo regolamento.
Fare riferimenti alla linea seguita dai Comandi dei Vigili del Fuoco nell’erogazione dei servizi.
È possibile consultare il sito web del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per approfondimenti www.vigilfuoco.it

## Slide 3
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Il D.P.R. 01 Agosto 2011, n.151 è entrato in vigore il 07 ottobre 2011
Opera una semplificazione delle procedure di prevenzione incendi;
 Tiene conto dell'introduzione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività, legge n. 122/2010);
Tiene conto di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160.

## Slide 4
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Prima del DPR 151/11
(1) Il cittadino chiedeva il rilascio del CPI
(2) Il cittadino dichiarava l'inizio dell'attività con la DIA che era autorizzazione provvisoria all'esercizio
(3) I Vigili del fuoco eseguivano sopralluogo
(4) I Vigili del fuoco rilasciavano CPI che
era autorizzazione permanente all'esercizio

## Slide 5
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Prima del DPR 151/11
(1) Il cittadino chiedeva il rilascio del CPI
(2) Il cittadino dichiarava l'inizio dell'attività con la DIA che era
autorizzazione provvisoria all'esercizio
(3) I Vigili del fuoco eseguivano sopralluogo
(4) I Vigili del fuoco rilasciano CPI che era autorizzazione permanente all'esercizio
Dopo il DPR 151/11
(1) Il cittadino presenta la SCIA che è autorizzazione permanente all'esercizio
(2) I Vigili del fuoco eseguono visita tecnica (quando previsto) e verificano la regolarità della SCIA
(3) I Vigili del fuoco rilasciano Verbale di Visita Tecnica (VVT), che in alcuni casi assume ancora il nome di CPI.

## Slide 6
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
Il NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE A CONTROLLO VV.F.
Con l'allegato I al D.P.R. 01 Agosto 2011 n. 151, è stato individuato un nuovo elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.
Vengono abrogati:
Il DM 16 Febbraio 1982 che nella tabella allegata conteneva
l’elenco dei depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed
ai controlli di prevenzione incendi;

il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco.

## Slide 7
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
ESCLUSIONE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono escluse dall’ambito di applicazione del nuovo regolamen- to le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del Rapporto di Sicurezza di cui all’articolo 8 del D. Lgs 17 Agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni.
D.Lgs 26 giugno 2015 n.105 “Seveso III” :
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

## Slide 8
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
Nuovo regolamento | Vecchio regolamento | 
D.P.R. n. 151/2011 | D.P.R. n. 37/98 | Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla preven- zione incendi
 | D.M. 16 febbraio 1982 | Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi
D.M. 7 agosto 2012 | D.M. 4 maggio 1998 | Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedi- menti di prevenzione incendi
D.M. 2 marzo 2012 | DM 3 febbraio 2006 | Tariffe dovute per i servizi a paga- mento resi dai VV.F.

## Slide 9
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell‘Interno D.M. 7 AGOSTO 2012

## Slide 10
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE IN 3 CATEGORIE
con una differenziazione degli adempimenti procedurali:
Categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' e contraddistinte da un limitato livello di complessità.
Categoria B: attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), caratterizzate da un maggiore livello di complessità;
attività sprovviste di 'regola tecnica', ma con un
livello di complessità inferiore al parametro assunto
per la categoria C.
Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.

## Slide 11
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
I PROCEDIMENTI
VALUTAZIONE DEI PROGETTI (art. 3 DPR 151/2011)
(cat. B/C)
SCIA (art. 4 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)
ATTESTAZIONE DI RINNOVO (art. 5 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)
RICHIESTA DI DEROGA (art. 7 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)
NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F) (art. 8 DPR 151/2011) (cat. B/C)
VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (art. 9 DPR 151/2011) cat. A/B/C)

## Slide 12
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
Voglio avviare una nuova attività
o modificare un'attività esistente...
Progettazione Realizzazione Esercizio
L'attività è soggetta ai controlli di Prevenzione Incendi?
Sì, se compresa nell'allegato I del DPR 151/2011.
Classificata in relazione alla complessità:
Categoria C es. Strutture sanitarie con n. posti letto > 100 att . 68/C
Categoria B es. Strutture sanitarie con 51 < n. posti letto < 100 att . 68/B
Categoria A es. Strutture sanitarie con 26 < n. posti letto < 50 att . 68/A
No, se non inclusa.
es. Strutture sanitarie con n. posti letto ≤ 25

## Slide 13
02/02/12 12
Attività soggetta di categoria C
es. strutture sanitarie >100 posti letto, n°68/C
NOF
Progetto
Deroga
Verifica
in opera
SCIA
Visita
tecnica
Modifica
no aggrav.
Modifica
aggrav.
Voltura
Rinnovo
Attività
C
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Esercizio
Esercizio
60 gg
90 gg
60 gg
15 gg
5 anni
Volontario A campione Obbligatorio

## Slide 14
02/02/12 13
Attività soggetta di categoria B
es. strutture sanitarie 51-100 posti letto, n°68/B
NOF
Progetto
Deroga
Verifica
in opera
SCIA
Visita
tecnica
Modifica
no aggrav.
Modifica
aggrav.
Voltura
Rinnovo
Attività
B
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Esercizio
Esercizio
60 gg
90 gg
60 gg
5 anni
Volontario A campione Obbligatorio

## Slide 15
02/02/12 14
Attività soggetta di categoria A
es. strutture sanitarie 26-50 posti letto, n°68/A
Deroga
Verifica
in opera
SCIA
Visita
tecnica
Modifica
no aggrav.
Modifica
aggrav.
Voltura
Rinnovo
Attività
A
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Esercizio
Esercizio
60 gg
90 gg
60 gg
5 anni
Volontario A campione Obbligatorio

## Slide 16
02/02/12 15
Attività non soggetta
es. strutture sanitarie ≤25 posti letto
Visita
Modifica
Deroga tecnica aggrav.
Progettazione
Attività Progettazione
X
Volontario
A campione
Realizzazione
Realizzazione
Obbligatorio
Esercizio
Esercizio

## Slide 17
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
(Rif. art. 3 DPR 151/2011 - Allegato I al D.M. 07/08/2012)
I responsabili delle attività di cat. B e C, devono presentare la domanda di valutazione del pro- getto mod. PIN 1-2023 ( PIN_1_2023_ValutazioneProgetto_FV.pdf ) di:
nuovi impianti o costruzioni
modifiche di attività esistenti che comportino
un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio
Allegati:
documentazione conforme all'allegato I al D.M. 07/08/2012
in duplice copia, a firma di tecnico abilitato, (Tecnico abilitato o Professionista Antincendio, nell'ambito delle proprie, specifiche, competenze);
attestato del versamento.

## Slide 18
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
SOGGETTI PROFESSIONALI COINVOLTI
TECNICO ABILITATO : professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze;
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO: Professionista iscritto in albo professionale, che
opera nell’ambito delle proprie competenze ed
iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno

## Slide 19
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il
Comando può richiedere la documentazione integrativa entro
30 giorni.

## Slide 20
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
TERMINI DI CONCLUSIONE
Il Comando si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa (art. 3 co. 3 del DPR 151/2011).
Con il vecchio regolamento il termine era fissato in 45 giorni prevedendo, in caso di situazioni complesse, che potesse essere prorogato al novantesimo giorno previa comunicazione all'interessato
ABOLIZIONE DEL "SILENZIO-RIFIUTO"
L'art. 2 co. 2 del D.P.R. n. 37/98 prevedeva "… Ove il co-
mando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto." (c.d. “silenzio-rifiuto”)
All'art. 3 co. 3 del DPR 151/2011 non compare tale dizione
14

## Slide 21
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
PARERE CONTRARIO
"Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza"
In caso di parere contrario, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente informando ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n.241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda.
Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.
I termini di conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni.
15

## Slide 22
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
PROGETTO CON PIÙ ATTIVITÀ IN CATEGORIE DIVERSE
In caso di presenza contemporanea di attività
di categoria A, B e C, il progetto da sottoporre
a valutazione del Comando deve riferirsi
alle sole attività di cat. B e C.
La presenza di attività di cat. A deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze. Non deve essere effettuato il versamento per l’attività di cat. A, (verrà richiesto per la fase di SCIA).

## Slide 23
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA
(Rif. art. 4 DPR 151/2011 - Allegato II al DM 07/08/2012 )
A lavori ultimati deve essere presentata, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), redatta secondo il mod. PIN2-2023 ( PIN_2_2023_SCIA_FV.pdf ), allegando:
asseverazione mod. PIN2.1-2018 ((PIN_2.1-2018Asseverazione.pdf ) attestante
la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti
nonché, per le attività di cat. B e C, al progetto
approvato dal Comando;


documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012
documentazione conforme all'allegato II al DM 7/8/2012;
Att. cat. A.
attestato del versamento.

## Slide 24
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
ADEMPIMENTI DEL COMANDO
Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, documentazione allegata) e ne rilascia ricevuta (in caso di esito positivo).
La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando Provinciale, attraverso il SUAP o via PEC , è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.

## Slide 25
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
ATTIVITÀ DI CATEGORIA C
Il Comando, entro 60 giorni,(1) effettua il sopralluogo, volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Entro 15 giorni dall’effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il Verbale di Visita Tecnica denominato ancora Certificato di Prevenzione Incendi *
(Vedasi variante prossima del DPR 151 e applicativo PRINCE)
(1) Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nell’ambito di organi collegiali
(es. Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), si applicano i diversi
termini stabiliti per tali procedimenti.

## Slide 26
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
NUOVA VALENZA DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI



Il VVT-C.P.I. non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo , ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato sulla SCIA prodotta;
Nel VVT-C.P.I. si riporta una validità temporale in quanto l’utente deve effettuare l’attestazione di rinnovo periodico secondo l’art. 5
Il VVT-C.P.I. assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio” : istantanea / momento del sopralluogo

## Slide 27
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
ATTIVITÀ DI CATEGORIA A - B
Il Comando, entro 60 giorni, effettua i
sopralluoghi (con metodo a campione o in base a programmi settoriali o con scelte del Comando su linee guida ).
La percentuale per i controlli relativi alle nuove attività è in genere fissata a valori percentuali, ma non è escluso che i Comandi VVF possano effettuarli sul 100% delle richieste.
A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, può essere rilasciata copia del verbale di visita tecnica (localmente per completezza e trasparenza viene sempre redatto ed inviato all’utente).

## Slide 28
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
“PARERE CONTRARIO”
Per tutte le "attività soggette" (di categoria A, B e C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando può agire in 2 modi:
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi;

ove sia possibile, fissa un termine massimo di 45 giorni per conformare l’attività alla normativa an- tincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.
(orientamento prevalente dei Comandi VVF)

## Slide 29
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
RIEPILOGO:
COME CAMBIANO I DUE PROCEDIMENTI PIÙ IMPORTANTI
2 In caso di situazioni complesse il termine poteva essere prorogato al novantesi-
mo giorno previa comunicazione all'interessato.
3
Il termine poteva essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, dandone moti- vata comunicazione all’interessato.
 | Vecchio regolamento |  | Nuovo regolamento | 
 | Termini | Attività | Termini | Attività
“Esame progetto” | 45 giorni(2) | tutte | 60 giorni | Cat. B/C
“Sopralluoghi” | 90 giorni(3) | tutte | 60 giorni | Cat. C Cat. A/B a campione

## Slide 30
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO
(Rif. art. 5 DPR 151/2011)
Il titolare delle "attività soggette" (cat. A/B/C), deve inviare al Comando l‘Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, che consiste
in una dichiarazione attestante l’assenza di
variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio
Dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, nelle forme telematiche viene rilasciata ricevuta.
Anche per le attività di cat. C, non si rinnova il Certificato di Prevenzione Incendi , bensì si deve provvedere ad effettuare l’Attestazione Periodica di Conformità Antincendio

## Slide 31
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
SCADENZE - ATTESTAZIONE DI RINNOVO


5 anni;
10 anni per le attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72, per le quali si può pre- sumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costrut- tive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne.
Non più scadenze una tantum. L’attestazione di rinnovo perio- dico deve essere effettuata per tutte le “attività soggette”.

## Slide 32
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
MODALITÀ DI RICHIESTA – ATTESTAZIONE DI RINNOVO
Va presentata prima della scadenza, redatta secondo il mod. PIN3-2023 ( PIN_3_2023 Rinnovo_FV.pdf ) , con i seguenti allegati:
asseverazione mod. PIN3.1-2014 ( PIN_3.1-2014AsseverazionePerRinnovo.pdf ) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi (escluse attrezzature mobili), resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8/3/2006 n. 139;
attestato del versamento.
Non occorre la perizia giurata ma asseverazione resa da tecnico
abilitato ed iscritto negli elenchi del M.I.;
Non occorre ulteriore allegato relativo alla dichiarazione “ situazione non mutata” in quanto nell’attestazione di rinnovo mod. PIN3-2018 è contenuta anche la dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

## Slide 33
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
OBBLIGHI CONNESSI CON L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ABOLIZIONE DEL REGISTRO DEI CONTROLLI
È stato eliminato il "Registro dei controlli", previsto dall'art. 5 co. 2 del D.P.R. n.37/98, sul quale dovevano essere annotati i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, perché considerate un duplicato di adempimenti già previsti dal D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

## Slide 34
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
MODIFICHE DELL’ATTIVITÀ CON “NON AGGRAVIO DI RISCHIO”
PRESENTAZIONE DI NUOVA SCIA
In caso di modifiche (elencate) che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, è possibile presentare direttamente una nuova SCIA, senza la necessità di un nuovo “esame progetto” (cat. B e C).



modifiche di lavorazione o di strutture; nuova destinazione dei locali;
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esi- stenti negli stabilimenti o depositi;

ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di si- curezza precedentemente accertate.

## Slide 35
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
RICHIESTA DI DEROGA
(Rif. art. 7 DPR 151/2011)
Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche)
emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo
''deterministico-prescrittivo''.
A volte la presenza di vincoli non consente di rispettare
uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti.
Con la deroga è possibile sanare situazioni prevedendo
misure tecniche alternative in grado di garantire
un livello di sicurezza equivalente.
Tale procedura è attuabile unicamente in presenza di
attività, anche non soggette, dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (es. locali di pubblico spettacolo, imp. sportivi, scuole, ospedali, alberghi, imp. termici, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

## Slide 36
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
MODALITÀ DI RICHIESTA - DEROGA
La domanda di deroga è redatta secondo il modello mod. PIN4 - 2023, ( PIN_4_2023_Deroga.pdf ) e va indirizzata alla Direzione Regionale VVF, tramite il Comando provinciale. Alla domanda sono allegati:
documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012, a firma di tecnico abilitato (qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie competenze), integrata da:
- valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare;
misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio
aggiuntivo
 attestato del versamento.

## Slide 37
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
ADEMPIMENTI DEL COMANDO E DELLA DIREZIONE REGIONALE
Entro 30 giorni Il Comando trasmette la domanda, con il proprio parere, alla Direzione Regionale.

Entro 60 giorni dalla ricezione, la Direzione Regionale, sen-
tito il Comitato Tecnico Regionale (CTR) di prevenzione incendi, si pronuncia, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.

## Slide 38
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)
(Rif. art. 8 DPR 151/2011)
Procedimento volontario non previsto
nel vecchio regolamento
I responsabili delle attività di categorie B e C, possono richiedere l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
La richiesta mod. PIN 5-2023 ( PIN_5_2023 RichiestaNOF.pdf ) va presentata con i seguenti allegati:
documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012,
con particolare attenzione agli aspetti oggetto del parere;
attestato del versamento.
Termini: 30 giorni

## Slide 39
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
VERIFICHE IN CORSO D'OPERA
(Rif. art. 9 DPR 151/2011)
Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento
I responsabili delle attività di categorie A, B e C, possono richiedere al Comando visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.
La richiesta di verifica in corso d'opera mod. PIN 6-2018 ( PIN_6_2018RichiestaVerificaCorsoDOpera.pdf ) va presentata allegando:
attestato del versamento.
Termini: 30 giorni

## Slide 40
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”
Il nuovo regolamento ha reso esenti alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982.
Possiamo individuare 2 casi:
1) Attività prima soggette a controllo, ma non più presenti nel nuovo regolamento (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982).
2) Per effetto dei nuovi limiti sono state rese esenti alcune attivi- tà prima soggette a controllo (es. autorimesse, locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, ecc.).

## Slide 41
nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”
Il nuovo regolamento ha reso soggette alcune categorie di attività,(6) prima non soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982
Possiamo individuare 3 casi:
1) Istituzione di nuovi codici di attività (es. att. n. 55, 73, 78, 79,
80 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011).
2) Nuove attività inserite in codici esistenti (es. campeggi inseriti
in att. n. 66, asili nido in att. n. 67, ecc.).
3)
Per effetto dei nuovi limiti sono state rese soggette alcune at- tività prima esenti (es. aziende e uffici, autorimesse, officine riparazione veicoli, ecc.).
6 Dovevano espletare gli adempimenti entro il 6/10/2012 (un anno dall’entrata in vigore).

## Slide 42
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi - Le novità del D.P.R n. 151/2011
Ruolo del SUAP
L’art. 10 del D.P.R. n.151/2011 raccorda il regolamento in materia di prevenzione incendi e le disposizioni del D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”.
Il SUAP riceve direttamente la documentazione ai fini antincendio per le sole attività di cui all’allegato I, di competenza del SUAP stesso (cioè quelle sole che riguardano un’impresa produttiva).
Possono verificarsi due ipotesi:
il SUAP trasmette la richiesta di valutazione di esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per l'espressione del relativo parere; il Comando può chiedere integrazioni entro 30 giorni.
Si pronuncia sulla conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, purchè completa.
il SUAP trasmette la SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che svolge i necessari controlli, nei casi previsti, entro 60 giorni.
Per le attività non di competenza del SUAP, la documentazione ai fini antincendio deve essere inviata direttamente al Comando provinciale Vigili del Fuoco
54

## Slide 43
29/06/2023
Ing. Andrea Tomba Vicedirigente
Comando Vigili del Fuoco, Verona andrea.tomba@vigilfuoco.it
D.P.R. 151/2011
“ Regolamento in materia di Prevenzione Incendi “
D.M. 07 AGOSTO 2012
“ Documentazione e certificazioni “
Grazie per l’attenzione